МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОКИРСАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

схема разработана: ООО «ЭКСПЕРТНО КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

«ДИАГНОСТИКА И КОНТРОЛЬ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27.07.2010 г. № 190-ФЗ

«О ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ»

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МАЛОКИРСАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

город Ростов-на-Дону

2015

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАЛОКИРСАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

схема разработана: ООО «ЭКСПЕРТНО КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

«ДИАГНОСТИКА И КОНТРОЛЬ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27.07.2010 Г. № 190-ФЗ

«О ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ»

Договор № 27 от 07.АВГУСТА.2015 года

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МАЛОКИРСАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

Арх. № 15/22-10-2015-СТ-26

Директор                  _______________                        Н.В. Гуназа

город Ростов-на-Дону

2015

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………………………….. 5

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ………………………………………………………………………............8

Глава 1. Краткая характеристика территории …………………………………………………8

Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения …………………………………………16

II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  …………..18

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения ……………………………………………….18

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения ………………………………………18

а) Зоны действия производственных котельных …………………………………………….18

б) Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения ………………………….18

Часть 2. Источники тепловой энергии ......................................................................................18

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты …………………………..21

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии ……………………………………..23

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии ………………………..24

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии ………………………………………………………………………………25

Часть 7. Балансы теплоносителя ……………………………………………………………...26

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом ………………………………………………………………………………………..26

Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций …………………………………………………………………………………….28

Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения …………………………………………33

Часть 11. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения …………………………………………………………………....34

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения ……….34

Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения …………..34

Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов ………………………….…35

Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности) ……………….41

Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей …………………………………………….42

III. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ………………………………………………………......44

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения  ………………………...44

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей  …………………………………………………………….44

Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии ………………………………………….....44

Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей ………….......48

Раздел 5. Перспективные топливные балансы………………………………………………..48

Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение...49

Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии ……………………………………………………………………………………….....62

Раздел 9. Решения по бесхозяйным объектам ……………………………………...…….......63

ПРИЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения Малокирсановского сельского поселения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития сельского поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом на период до 2030 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами сельской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Дается обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчетный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трас тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предшествующего проектного документа по развитию теплового хозяйства сельского поселения принята перспективная схема теплоснабжения сельского поселения.

Схема разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставление вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат. В последние годы, наряду с системами централизованного теплоснабжения, значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения. В основном, за счет развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным или пристроенным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счет его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторов тепла может быть получено тепло                      одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Малокирсановское сельское поселение» Матвеево - Курганского района (в дальнейшем МО «Малокирсановское СП»), до 2030 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190- ФЗ «О теплоснабжении». Статья 23 «Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов, регулирующая всю системы взаимоотношений в теплоснабжении и направленная на обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей» № 190-ФЗ.

При проведении разработки использовалось Постановление Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введенный с 22.05.2006 года взамен аннулированного Эталона «Схемы теплоснабжения городов и промышленных узлов», 1992 год. В том числе результаты проведенных ранее на объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.

Технической базой разработки являются:

- генеральный план развития МО «Малокирсановское СП»;

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС), насосным станциям, тепловым пунктам;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- материалы по разработке энергетических характеристики систем транспорта тепловой энергии;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплового носителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической  энергии и воды (расход, давление, температура);

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договор на поставку топливо - энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и так далее);

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования систем теплоснабжения принимаются согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»:

- расчетная температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92): - 28 0С;

- средняя температура отопительного периода (со средней суточной температурой наружного воздуха <- 8 0C): - 3,5 0С;

- продолжительность отопительного периода (со средней суточной температурой наружного воздуха <- 8 0C): 213 сутки.

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Глава 1. Краткая характеристика территории

Генеральным планом территория сельского поселения сохраняется в своих существующих границах, площадью 269 кв. км.

На территории Малокирсановского сельского поселения расположено 13 населенных пунктов. Из них, в соответствии с Генеральным планом, имеют перспективное развитие: с. Малокирсановка, с. Греково-Тимофеевка, х. Красная Горка, с. Латоново, х. Новомарьевка.

Основной транспортной осью является автомобильная дорога межмуниципального значения «п. Матвеев Курган - с. Малокирсановка - с. Екатериновка» проложенная в северной части сельского поселения, на которой расположены с. Малокирсановка, с. Латоново.

На планировочную структуру поселения, формируемую генеральным планом, также оказали влияние автодороги общего пользования, находящиеся в муниципальной собственности МО «Матвеево-Курганский район»:

- подъезд от а/д «п. Матвеев Курган - с. Малокирсановка - с. Екатериновка» к х. Лесной (8,0 км);

- с. Греково-Тимофеевка - х. Ефремовский (4,0 км);

- автодорога х. Лесной - х. Красная Горка (3,3 км);

- участок а/д с. Греково-Тимофеевка - с. Марфинка (11,3 км);

- объездная дорога с. Латоново (1,5 км);

- автодорога с. Греково-Тимофеевка - х. Ефремовский (0,6 км).

На систему расселения Малокирсановского сельского поселения оказывает влияние его административный центр – с. Малокирсановка, которое является одновременно центром межселенного обслуживания.

Территория сельского поселения включает в себя земли: населенных пунктов, сельского хозяйственного назначения, энергетики, транспорта, а также земли водного фонда. Сельскохозяйственные угодья поселения представлены пашней, пастбищами и многолетними насаждениями.

Климат сельского поселения характеризуется как континентальный, с недостаточным увлажнением и резким колебанием температуры воздуха в течение года. Территория отмечается обилием солнечного света и тепла. Однако, на территорию поселения возможны вторжения арктического воздуха, вызывающего усиление циклонической деятельности, что характерно для зимнего периода. Вторжения масс тропического воздуха (около 17 дней в году) обусловливают изнуряющую жару летом и значительное повышение температуры воздуха зимой.

Зима умеренно мягкая обычно малоснежная, с частыми оттепелями; устанавливается она в конце ноября и продолжается в среднем три с половиной месяца. Для зимнего периода характерна пасмурная, сырая и ветреная погода.

Весна короткая, засушливая. Весенний период начинается в середине марта и характеризуется разрушением устойчивого снежного покрова, интенсивным ростом температуры воздуха. В дружные вёсны после перехода средней суточной температуры через 0 ºС уже почти не наблюдается дней с отрицательной средней суточной температурой. Для затяжных вёсен характерны неоднократные возвраты холодов. Последние весенние заморозки в воздухе прекращаются в середине апреля.

Лето. С переходом средней суточной температуры воздуха через +15º (в начале мая) начинается лето. Лето тёплое, часто жаркое и засушливое.

Осень наступает в первых числах сентября. В начале осени стоит ясная и сухая погода. Постепенно уменьшается приток солнечной радиации, увеличивается повторяемость дождей и их продолжительность. С переходом средней суточной температуры воздуха через 10 ºС (середина октября) начинаются первые заморозки.

Характеристика сезонов года таблица № 1

| Сезон | Средние даты | Самые ранние даты | Самые поздние даты |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Начало | Конец | Продолжительность периода | Начало | Конец | Продолжи тельность периода | Начало | Конец | Продолжительность периода |
| Зима | 29 XI | 13 III | 105 | 29 X | 23 I | 44 | 29 I | 1 IV | 141 |
| Весна | 14 III | 7 V | 55 | 24 I | 15 IV | 37 | 2 IV | 31 V | 106 |
| Лето | 8 V | 20 IX | 136 | 16 IV | 5 IX | 108 | 1 VI | 8 X | 162 |
| Осень | 1 IX | 28 XI | 69 | 6 IX | 28 X | 41 | 9 X | 28 I | 133 |

Термический режим.

Самым холодным месяцем является январь, а тёплым – июль. Среднегодовая температура воздуха равна 8,5 ºС. В течение года среднемесячная температура изменяется от –5,7º С в январе до +22,8 ºС в июле. Абсолютный максимум температуры равен 40 ºС, абсолютный минимум -34 ºС. Наиболее холодный период, когда средняя суточная температура понижается до –5,0º С и ниже, начинается в первых числах января и длится до середины февраля (в среднем 42 дня). Сумма отрицательных температур за этот период равна -270 ºС. Число дней с температурой –10,0 ºС и ниже составляет 17,7. Наиболее тёплый период со среднесуточной температурой 20,0 ºС и выше отмечается с середины июня до конца августа и составляет в среднем 76 дней. Сумма положительных температур за этот период равна 1541 ºС. В переходные сезоны, на фоне положительных температур возникают заморозки. Последние заморозки в воздухе весной прекращаются в третьей декаде апреля. Первые заморозки в среднем отмечаются в первую неделю октября. Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 165 день.

Температура самой холодной пятидневки равна -24 ºС, зимняя вентиляционная температура составляет -9,4 ºС. Продолжительность отопительного периода в среднем равен 177 дням.

На территорию Малокирсановского сельского поселения в среднем за год выпадает 380-422 мм осадков. Большая часть осадков выпадает за тёплый период (240 – 250 мм или 63%), меньшая (150-170 мм или 37%) – в холодный период. Летом преобладают осадки ливневого характера с большой интенсивностью, иногда количество осадков за сутки может составлять месячную норму.

Атмосферные осадки являются основным источником увлажнения почвы. Среднегодовая относительная влажность составляет 71-73%. Наибольшая относительная влажность наблюдается зимой. В ноябре – декабре её значения колеблются в среднем от 82-88%, в январе – феврале 83 – 86%. Летом с апреля по октябрь относительная влажность уменьшается в среднем до 57 –77%. Сухие дни с влажностью от 50% до 30% и менее наблюдаются в основном летом чаще всего в июле и в среднем составляют 8-12 дней. Очень низкая влажность в сочетании с высокой температурой и ветром характерна для засухи и суховеев. Во время засух относительная влажность может понижаться до 5% при температуре +30º С и выше. Неблагоприятными могут быть дни не только с пониженной, но и с повышенной влажностью. Дни с влажностью 80% и выше в основном наблюдаются в декабре и январе.

При повышении скорости ветра в период засухи возникают суховеи, которые особенно опасны в начале вегетационного периода.

Территория поселения подвержена влиянию таких неблагоприятных метеорологических явлений как засухи, суховеи, сильные ветры, пыльные бури, град, заморозки, метели, гололёд.

Повторяемость сильных ветров за год составляет в среднем 14 - 20 дней. Наибольшее число дней с сильным ветром может достигать 43 за год. Наиболее сильные ветры имеют восточное и северо-восточное направление и, как правило, наблюдаются в зимний период. Летом повторяемость сильных ветров уменьшается вдвое.

Выводы.

1. Климат умеренно континентальный с мягкой малоснежной зимой и тёплым часто жарким сухим летом.

2. Территория относится к строительно-климатическому району IIIВ. Расчётная температура самой холодной пятидневки равна -24-25°С. Продолжительность отопительного периода 177 - 181день.

3. На территории отмечается обилие солнечного света и тепла. Основной расход солнечного тепла приходится на испарение.

4. Территория относится к зоне недостаточного увлажнения.

5. Наиболее устойчивыми в течение года являются ветры меридионального направления. Холодный период отличается существенной частотой сильных ветров, общих и низовых метелей, гололёдно-изморозевых явлений, являясь весьма опасным с точки зрения перечисленных метеорологических явлений. Для тёплого периода характерны конвективные явления, такие, как сильные дожди и ливни, шквалы и град.

Агроклиматические ресурсы.

Территория сельского поселения расположена в зоне рискованного земледелия, поэтому произрастание сельскохозяйственных культур, а соответственно и урожаи в значительной мере определяются агроклиматическими условиями.

Тепло- и влагообеспеченность вегетационного периода сельскохозяйственных культур определяют условия их произрастания и формирования урожая. Периодом активной вегетации для большинства сельскохозяйственных культур является средняя суточная температура воздуха выше 10оС. Территория Малокирсановского сельского поселения в достаточной мере обеспечена теплом. Переход температуры через +10ºС наблюдается в среднем 17 апреля, а самая поздняя – 7 мая. Продолжительность периода с температурой выше +10оС равна 170-180 дней.

Поздние весенние и ранние осенние заморозки могут в значительной степени ограничить длительность периода активной вегетации сельскохозяйственных культур.

Последние заморозки в воздухе весной прекращаются в третьей декаде апреля (23 апреля).

Рельеф.

Рельеф – волнистая равнина овражно-балочного типа. Геология платформы – Восточно-европейская (юго-восточная ее часть).

Геология.

Территория Ряженского сельского поселения сложена толщей песчано-глинистых отложений мелового, палеогенового, неогенового и четвертичного возраста.

Нижнемеловые отложения распространены повсеместно и представлены песчано-глинистой толщей, вскрытая мощность нижнего мела достигает 300 м.

Верхнемеловые отложения распространены повсеместно, представлены  песчаниками, мергелями, аргиллитами. Мощность верхнемеловых отложений достигает 1000м.

Отложения палеогена представлены всеми тремя отделами: палеоценом, эоценом и олигоценом.

Палеоценовые отложения распространены повсеместно и представлены песками, алевролитами, песчаниками, мощность отложений может достигать 700 м.

Эоценовые отложения представлены песчано-глинистой толщей с преобладанием песков, мощностью 100-300 м.

Олигоцен представлен майкопской серией – переслаивающимися глинами, алевролитами и песками.

Неогеновая система. Кроме нижнемиоценовых отложений, входящих в состав майкопской серии, в разрезе отложений неогена присутствуют морские отложения тортонского, сарматского и мэотического ярусов миоцена и понтического яруса плиоцена, а также различные генерации континентальных плиоценовых отложений.

Миоцен представлен средним и верхним отделами, отложениями караганского, конского, сарматского, мэотического и ярусов. Разрез карагано-конских слоев представлен глинами и песками мощностью до 90 м. Отложения сарматского яруса представлены известняками, глинами и песками, мощность отложений до 73 м. Отложения мэотического яруса представлены, известняками с прослоями глин и песков, реже песками мощность отложений до 25 м. Общая мощность миоценовых отложений достигает 180 м.

Плиоценовые отложения распространены повсеместно и представлены понтическим ярусом – известняками, реже песками. Мощность отложений до 15 м. Завершают разрез неогеновых отложений скифские глины, мощность которых достигает 50 м.

Четвертичные отложения развиты на территории района повсеместно. На водораздельных пространствах они представлены лессовидными суглинками верхне-нижнечетвертичного возраста с погребенными почвенными горизонтами, ниже лессовидной толщи залегают плотные суглинки, которые часто подстилаются скифскими глинами. Мощность отложений изменяется от 5-10 м и более.

Физико-геологические процессы

На территории сельского поселения проявляются: овражная и речная эрозия, оползневые процессы,  просадочные процессы, затопление паводковыми водами.

При проектировании зданий и сооружений на просадочных грунтах должны быть предусмотрены все мероприятия, предотвращающие просадочные явления (армирование грунтов бетонными растворами, полная прорезка сваями просадочной толщи, предварительное уплотнение грунтов и т.д.). Перед началом строительства необходимо проведение инженерно-геологических изысканий.

Из экзогенных геологических процессов наиболее разрушительно воздействует на жилые и хозяйственные объекты оползневой процесс. Для защиты объектов от разрушительного воздействия оползневых процессов рекомендуется: регулирование поверхностного стока, в том числе предупреждение утечек из коммуникаций и сокращение поливов на оползневых склонах; дренаж обводненных горных пород; перераспределение масс горных пород с искусственным выполаживанием склона, предотвращение статической перегрузки склона при инженерном освоении.

Для оползневых склонов вдоль береговых линий особое внимание следует уделять устранению провоцирующего фактора подработки поверхностными водами берегов водоемов. С этой целью необходимо строительство берегоукрепительных сооружений (бетонные стенки, волноломы и пр.).

Для оползней берегов рек необходимо:

- укрепление эрозионных участков, вызывающих подрезку оползневых склонов;

- сохранение выработанных устойчивых профилей равновесия (соблюдать осторожность при проведении работ по расчистке и углублению речных русел).

Для единичных мелких оползневых тел, развитых по бортам балок достаточным стабилизирующим мероприятием являются лесомелиоративные работы.

Мероприятия по борьбе с суффозионно- просадочными процессами в лессовых породах предусматривают:

- предотвращение увлажнения пород под фундаментами зданий;

- прокладку водопровода и канализации в водонепроницаемых лотках;

- применение конструкций зданий и сооружений, учитывающих просадочные свойства грунтов;

- устранение просадочных свойств лессовых грунтов предварительным замачиванием, трамбовкой, виброуплотнением, силикатизацией пород и тд.

Помимо перечисленных мероприятий необходимо продолжать и расширять комплексный мониторинг геологической среды, что позволит предотвратить последствия воздействия экзогенных геологических процессов и осуществить прогноз техногенных и природных изменений.

Гидрография

Источником питания рек  в основном являются снеговые воды, несмотря на то, что большая часть осадков выпадает в летний период. Однако летние осадки не оказывают существенного влияния на поверхностный сток вследствие большой сухости почв и значительного испарения. Половодье начинается  в среднем во второй половине февраля, а заканчивается половодье в конце марта.

Ледовые явления начинаются в начале декабря, и к началу второй декады декабря устанавливается ледостав. Продолжительность ледовых явлений в среднем 120-130 дней, в суровые зимы – 150-160 дней, в теплые 90-100 дней.

Гидрохимический режим рек изменяется по сезонам года. Весной химический состав близок к атмосферным осадкам – пониженная минерализация 300-500мг/л гидрокарбонатно-сульфатного класса, летом минерализация составляет 1500-2000 мг/л, жесткость 11-20 мг-экв.

Почвенные ресурсы.

Почвы преимущественно черноземы (типичные, обыкновенные), а также глинозем, местами солонцы. В поймах рек – аллювиальные луговые почвы.

Земельный фонд поселения.

Сельскохозяйственная освоенность территории поселения является высокой и составляет 90,5% (по району – 87%, по области – 84,6%), распаханность – 86,1% (по району – 86%, по области – 67,3%), удельный вес пашни – 77,9% (по району – 75%, по области – 57%).

На территории сельского поселения размещены предприятия, занимающиеся различными видами деятельности. За ними закреплены земельные участки, на которых организовано производство с использованием трудовых ресурсов поселения.

На землях с/х назначения расположены: 17 с/х предприятий, имеющих в пользовании 20388 га земель, крестьянские фермерские хозяйства с закрепленной площадью 2256 га, индивидуальные предприниматели (не образовав. КФХ) имеют 2240 га земель, садоводческие объединения – 111 га.

После проведения земельной реформы на территории сельского поселения закреплено в собственности 75,7 % общей площади, 4,8 % земель находится в аренде земель фонда перераспределения. В структуре земель сельского поселения наибольший удельный вес занимают сельскохозяйственные угодья (90,5%), используемые для производства сельхозпродукции, ведения личного подсобного и крестьянско-фермерского хозяйств.

По постановлению Администрации области от 28.11.2006 № 458 средневзвешенное значение удельного показателя кадастровой стоимости сельхозугодий Матвеево-Курганского района – 5,99 руб./кв. м.

Средние значения показателей кадастровой стоимости земель поселений Матвеево-Курганского района (руб./м2), таблица 2

| № п/п | Вид функционального использования земель | Кадастровая стоимость |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Земли под домами многоэтажной застройки | 3,4 |
| 2 | Земли под домами индивидуальной жилой застройки | 8,5 |
| 3 | Земли дачных и садоводческих объединений граждан | 3,9 |
| 4 | Земли гаражей и автостоянок | 2,24 |
| 5 | Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания | 15,6 |
| 6 | Земли учреждений и организаций народного образования | 2,6 |
| 7 | Земли под промышленными объектами | 5,4 |
| 8 | Земли под административно-управленческим и общественными объектами | 2,3 |
| 9 | Земли под военными объектами | 0,85 |
| 10 | Земли под объектами оздоровительного и рекреационного назначения | 4,85 |
| 11 | Земли сельскохозяйственного использования | 3,2 |
| 12 | Земли под лесами в поселениях | 0,9 |
| 13 | Земли под обособленными водными объектами | 0,9 |
| 14 | Прочие земли поселений | 0,87 |

На территории поселения завершен первый этап земельных преобразований:

- ликвидирована государственная монополия на землю;

- осуществлен переход к многообразию форм собственности на землю;

- проведено бесплатное перераспределение земель в пользу граждан;

- введено платное землепользование;

- передана в частную собственность часть сельскохозяйственных земель;

- выполнен значительный объем земельно-кадастровых работ, оценка земель, инвентаризация, перерегистрация земельных участков;

- созданы объективные условия для оборота земель;

- проведены работы по разграничению неприватизированных земель, находившиеся в Федеральной, региональной и муниципальной собственности;

- проведена сельскохозяйственная перепись земель.

В перспективе, предусматривается продолжение земельной реформы, направленной на совершенствование земельных отношений и формирование земельного рынка с целью увеличения доходной части бюджета. При использовании сельхозугодий и производстве продукции особое внимание должно уделяться ресурсосберегающим, экологически чистым технологиям.

Оценка природно-ресурсного потенциала

Естественные ресурсы района размещения Малокирсановского сельского поселения благоприятны для дальнейшего его развития: умеренный климат благоприятно воздействует на сельскохозяйственное производство.

В перспективе, продолжение земельной реформы направлено на совершенствование земельных отношений и формирование земельного рынка, увеличение доходной части бюджета.

В связи с утверждением федеральных законов «Об обороте земель сельхозназначения», необходима разработка механизма их применения.

Новая система предусматривает применение экономически обоснованных ставок и льгот, призвана стимулировать рациональное использование земель, выравнивание социально-экономических условий на землях разного качественного состояния и расположения, обеспечение развития инфраструктуры в населенных пунктах.

При организации производства особое внимание должно уделяться ресурсосберегающим, экологическим чистым технологиям.

Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения

В МО «Малокирсановское СП» теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами – индивидуальными и централизованным источником тепла.

В настоящее время по состоянию на начало отопительного периода централизованное теплоснабжение в МО «Малокирсановское СП» представлено котельными, расположенные на территории МО «Малокирсановское СП»:

- хутор Красная Горка, улица Школьная, 2-а,

- село Греко-Тимофеевка, улица Мира, 57,

- село Латоново, улица Ленина, 61,

- село Малокирсановка, улица Аникиенко, 52.

Температурный график отпуска тепла с котельной 95/70 ºС. Топливом является природный газ.

Малокирсановское СП: Здание сельского дома культуры с. Малокирсановка (ОАО «Водоканал»); Здание сельского дома культуры с. Латоново (ОАО «Водоканал»); Здание сельского клуба х. Красная Горка (ОАО «Водоканал»»; Здание сельского дома культуры с. Греково-Тимофеевка (ОАО «Водоканал»).

Индивидуальная и многоэтажная застройка имеет  теплоснабжение от автономных котлов, работающих, в основном, на газовом топливе. Теплоснабжение потребителей Малокирсановского сельского поселения децентрализованное. Газоснабжение природным газом потребителей Малокирсановского сельского поселения осуществляется по отводам от магистрального газопровода высокого давления. Источником газоснабжения является газораспределительная станция (ГРС), расположенная севернее с. Латоново.

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей схемы газоснабжения с реконструкцией и дальнейшим развитием, планируется газификация всех проектируемых территорий с разводкой по улицам.

На перспективу планируется переход на 100% потребление газового топлива, реконструкция существующих тепловых сетей и котельных.

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Способ прокладки тепловых сетей – подземный и надземный. В качестве изоляции используется минеральная вата.

Административные и общественные здания, не подключенные к централизованному источнику теплоснабжения, а также индивидуальная жилая застройка отапливаются от индивидуальных котлов. Топливом является природный газ. Анализ системы теплоснабжения показывает, что сочетание централизованного и децентрализованного теплоснабжения является оптимальным вариантом для данного населённого пункта. Для обеспечения надёжности и качества теплоснабжения необходимо проведение мероприятий, направленных на обновление оборудования и сетей.

Централизованное горячее водоснабжение отсутствует, в жилом фонде установлены местные водонагреватели. Диаметр тепловых сетей от 50 до 200 мм. Котельные имеют свою зону обслуживания, средний радиус обслуживания – 20 м, максимальная длина от котельной до объекта составляет 50 м. Принципиальная схема мест расположения источника теплоты и его системы теплоснабжения в МО «Малокирсановское СП» представлена в Приложение №1 к Схеме.

II. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

В настоящее время по состоянию на декабрь 2015 год централизованное теплоснабжение потребителей социально – общественного значения МО «Малокирсановское СП» осуществляется от котельных:

1) Здание сельского дома культуры с. Малокирсановка, улица Аникиенко, 52 (ОАО «Водоканал») (температурный график - 95/70 0С, система теплоснабжения - двухтрубная;

2) Здание сельского дома культуры с. Латоново, улица Ленина, 61 (ОАО «Водоканал») (температурный график - 95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная);

3) Здание сельского клуба х. Красная Горка, улица Школьная, 2-а (ОАО «Водоканал») (температурный график - 95/70 0С, система теплоснабжения - двухтрубная);

4) Здание сельского дома культуры с. Греково-Тимофеевка, улица Мира, 57 (температурный график - 95/70 0С, система теплоснабжения - двухтрубная).

К настоящей Схеме теплоснабжения прилагаются технические паспорта на котельное оборудование вышеуказанных котельных.

а) Зоны действия производственных котельных

На территории МО «Малокирсановское СП» производственные котельные не предусмотрены.

б) Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения

Принципиальная схема зоны действия индивидуального теплоснабжения (инженерная инфраструктура системы газоснабжения) представлена в Генеральном плане МО «Малокирсановское сельское поселение».

Часть 2. Источники тепловой энергии

Описание источников тепловой энергии МО «Малокирсановское СП» представлено в таблице 3.

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная село Греково- Тимофеевка, улица Мира, 57 (ОАО «Водоканал») |
| А) структура основного оборудования | Вид основного топлива – газ Котлы: КСВаУ-0,63 Гн – 1 штука, Pegasus F2 N 2S 1 штука |
| Б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная тепловая мощность 0,63 МВт. |
| В) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 0,63 МВт; подключенная тепловая нагрузка 0,5 Гкал/ч (0,59 МВт). |
| Г) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| Д) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 0С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| Е) среднегодовая загрузка оборудования | 100 % |
| Ж) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии – расчетный. |
| З) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Средняя частота отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии – 1 отказ в месяц |
| И) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют |

Таблица 4

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная село Малокирсановка, улица Аникиенко, 52 (ОАО «Водоканал») |
| А) структура основного оборудования | Вид основного топлива – газ Котлы: ХОПЕР-80 – 1 штука |
| Б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная тепловая мощность 0,08 МВт. |
| В) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 0,08 МВт; подключенная тепловая нагрузка 0,065 Гкал/ч (0,076 МВт). |
| Г) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| Д) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 0С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| Е) среднегодовая загрузка оборудования | 100 % |
| Ж) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии – расчетный. |
| З) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Средняя частота отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии – 1 отказ в месяц |
| И) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют |

Таблица 5

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная село Латоново, улица Ленина, 61 (ОАО «Водоканал») |
| А) структура основного оборудования | Вид основного топлива – газ Котлы: ХОПЕР-80 * 2 штуки |
| Б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная тепловая мощность 0,16 МВт. |
| В) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 0,16 МВт; подключенная тепловая нагрузка 0,13 Гкал/ч (0,152 МВт). |
| Г) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| Д) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 0С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| Е) среднегодовая загрузка оборудования | 100 % |
| Ж) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии – расчетный. |
| З) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Средняя частота отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии – 1 отказ в месяц |
| И) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют |

Таблица 6

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная хутор Красная Горка, улица Школьная, 2-а (ОАО «Водоканал») |
| А) структура основного оборудования | Вид основного топлива – газ Котлы: АГУ-Т-М – 1 штука |
| Б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная тепловая мощность 0,031 МВт. |
| В) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность 0,031 МВт; подключенная тепловая нагрузка 0,025 Гкал/ч (0,029 МВт). |
| Г) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| Д) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70 0С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| Е) среднегодовая загрузка оборудования | 100 % |
| Ж) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии – расчетный. |
| З) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Средняя частота отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии – 1 отказ в месяц |
| И) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют |

Часть 3. Тепловые сети, сооружений на них и тепловые пункты

Описание тепловых сетей источника теплоснабжения МО «Малокирсановское СП» представлено в таблице.

Таблица 7. Описание тепловой сети котельных

| Показатели | Описание, значения |
| --- | --- |
| А) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | Для системы теплоснабжения от котельных (ОАО «Водоканал») принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график – 95/70 0С при расчетной температуре наружного воздуха – 28 0С. |
| Б) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии | Схемы тепловых сетей представлены в Приложении к Схеме. |
| В) параметры тепловых сетей | Протяженность теплотрассы котельных не установлена, данные отсутствуют, воздушная прокладка, диаметры 50 мм 46 м, 89 мм – 24 м, 100 мм – 158 м, 150 мм – 50 м; материал трубопроводов – сталь; преобладающий тип изоляции – URSA/URSA оцинкованная сталь. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы. В местах прокладки трубопроводов преобладают, в основном грунты среднесуглинистого типа, а также песчаные по механическому составу. (рисунок 1 настоящей Схемы теплоснабжения) |
| Г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | клапаны 50, 20 |
| Д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | Строительная часть тепловых камер выполнена из бетона. Высота камеры – не менее 1,8-2 м, в перекрытиях камер – не менее 2 люков. Днище выполнено с уклоном 0,02 в сторону водосборного приямка. Назначение – размещение арматуры, проведение ремонтных работ. |
| Е) Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 95/70 0С по следующим причинам: - присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; наличие только отопительной нагрузки. Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам (для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения): |
| Ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | Реально отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 95/70 0С Данные график не соответствует расчетному, и характеризуется более низкими температурами в подающей и обратной магистралях, поскольку построен по значениям температур, полученным по формулам, справедливым только для систем воздушного отопления. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети поддерживаются по утвержденному температурному графику 95/70 0С. |
| З) гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики | - |
| И) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние пять лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| К) статистику восстановлений (аварийно – восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние пять лет | Статистика восстановлений (аварийно – восстановительных ремонтов) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| Л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно. |
| М) Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые сети) тепловых сетей. | Летние ремонты проводятся ежегодно. |
| Н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 41,189 Гкал/год. |
| О) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние три года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | Потери тепловой энергии на передачу по сетям теплоснабжающей организации 41,189 Гкал/год, (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии на 2014 год 411,89 Гкал/год), что составляет 10 % от общей отпущенной тепловой энергии. |
| П) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют. |
| Р) описание типов присоединений теплопотреблеяющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, зависимое, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70 0/С); нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется нагрузка на отопление. |
| С) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | По сведениям Администрации Малокирсановского сельского поселения приборов учета тепловой энергии нет. |
| Т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи | удовлетворительно |
| У) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | отсутствует |
| Ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | - |
| Х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатации | Бесхозяйных сетей не выявлено. |

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории МО «Малокирсановское СП» действует 4 источника централизованного теплоснабжения. Описание зон действия источников теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено в таблице и в Приложение к Схеме.

Таблица 8. Зоны действия источников теплоснабжения МО «Малокирсановское СП»

| Вид источника теплоснабжения | Зона действия источника теплоснабжения | Теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- |
| Отопительная котельная село Малокирсановское | юридические лица | ОАО «Водоканал» |
| Отопительная котельная село Латоново | юридические лица | ОАО «Водоканал» |
| Отопительная котельная хутор Красная Горка | юридические лица | ОАО «Водоканал» |
| Отопительная котельная село Греково-Тимофеевка | юридические лица | ОАО «Водоканал» |

В число потребителей тепловой энергии, отапливаемых централизованными источниками тепла, входят: социально-значимые объекты (сельские дома культуры).

В состав Малокирсановского сельского поселения входят населенные пункты: с. Малокирсановка, с. Греково-Тимофеевка, с. Латоново, х. Красная Горка, х. Новомарьевка.

Население Малокирсановского сельского поселения обеспечено индивидуальным отоплением.

Ресурсоснабжающей организацией в Малокирсановском сельском поселении является ОАО «Водоканал».

Расчёты за тепловую энергию (счёт-фактура или платёжная квитанция) с  населением осуществляются по заключенным договорам поставки.

Система договорных отношений между потребителем и поставщиком тепла нуждается в усовершенствовании. Договора должны заключаться в соответствии со статьями 538-548 (§6 раздела «Энергоснабжение») ГК РФ.

Основным топливом на котельных является газ.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха основано:

- на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, в долгосрочных договорах теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению сторон,

- на анализе долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологическое нужды. Результаты расчета тепловых нагрузок по источнику тепловой энергии сведены в таблице 9.

Таблица 9. Структура полезного отпуска тепловой энергии по котельным МО «Малокирсановское СП»

| № | Котельная | Подключенная нагрузка 2014, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Отопление | Вентиляция | ГВС | Технология |
| 1 | Отопительные котельные | 0,72 | 0,72 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 0,72 | 0,72 | 0 | 0 | 0 |

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Отражается в ежегодных Топливных энергетических балансах ОАО «Водоканал». Централизованное  теплоснабжение  объектов  социального  назначения  осуществляется котельной суммарной мощностью 0,72 Гкал/ч. При  расширении,  реконструкции  или  строительстве  нового  объекта  присоединения  новой тепловой нагрузки возможно.

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы территориального деления поселения, представлены в таблице.

Таблица 10. Баланс тепловой мощности котельных МО «Малокирсановское СП»

| № п/п | Источник теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (дефицит) мощности (с учетом потерь тепловой энергии и собственных нужд) Гкал/ч | Загрузка котельной, % располагаемой мощности | Потери тепловой энергии, Гкал/ч | Потери теплоносителя, % от опущенной тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельные на территории Малокирсановского СП | 0,77 | 0,77 | 0,0216 | 0,7623 | 0,72 | 0,05 | 98 | 0,004 | 10,0 |
|  | Итого | 0,77 | 0,77 | 0,0216 | 0,7623 | 0,72 | 0,05 | 98 | 0,004 | 10,0 |

Дефицитов тепловой мощности по источнику тепловой энергии котельной не выявлено; источник имеет резервы мощности в размере 0,05 Гкал/час.

Таблица 11. Структура полезного отпуска тепловой энергии от котельной МО «Малокирсановское СП»

| № | Котельная | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Собственные нужды котельной, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе на нужды предприятия, Гкал/ год |
| 1 | Котельные на территории Малокирсановского СП | 466,67 | 13,591 | 41,189 | 411,89 | - |
|  | Итого | 466,67 | 13,591 | 41,189 | 411,89 | - |

Рис. 1. Баланс тепловой мощности котельных МО «Малокирсановское СП»

Часть 7. Балансы теплоносителя

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей в зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии приведены в таблице.

Таблица 12. Балансы теплоносителя

| № | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды, м3/ч | Производительность водоподготовительных установок в нормальном режиме, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельные | 0,77 | 0,72 | - | - |
|  | Итого | 0,77 | 0,72 | - | - |

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием видов и количества основного топлива приведен в таблице 13.

Таблица 13. Топливный баланс источников тепловой энергии МО «Малокирсановское СП»

| № | Котельная | Котельные агрегаты (основные) | Вид основного топлива | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Расход условного топлива на выработку тепла, м3/ч | Расход натурального топлива на выработку тепла, т/год (для жидкого и твердого топлива), тыс. т.у.т (для газообразного топлива) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельные Малокирсановское СП | Котельная село Греково- Тимофеевка, улица Мира, 57 КСВаУ-0,63 Гн – 1 штука, Pegasus F2 N 2S 1 штука Котельная село Малокирсановка, улица Аникиенко, 52 – ХОПЕР-80 * 1 штука Котельная село Латоново, улица Ленина, 61 – ХОПЕР-80*2 штуки Котельная хутор Красная Горка, улица Школьная, 2-а - АГУ-Т-М – 1 штука | Природный газ | 411,89 | 7,0 | 0,0049 |
|  | Итого | - | - | 411,89 | 7,0 | 0,0049 |

При составлении топливного баланса принимается низшая теплота сгорания топлива: природного газа – 8000 ккал/кг.

Для контроля экономичности работы котельных и возможности сопоставления плановых показателей с отчетными потребность в топливе и удельные расходы топлива представлены в расчете на выработку теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной.

Потребность в топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, приведена в таблице 14.

Таблица 14. Топливный баланс источника тепловой энергии МО «Малокирсановское СП»

| № | Котельная | Котельные агрегаты (основные) | Вид основного топлива | Количество теплоты, отпускаемой в тепловую сеть, Гкал/ год | Удельный расход условного топлива на выработку теплоты, отпускаемой в тепловую сеть, кг у.т./Гкал | Потребность в условном топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, т.у.т.//год | Потребность в натуральном топливе на производство теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной, т/год (для жидкого и твердого топлива), тыс.м3/год (для газообразного топлива) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельные Малокирсановское СП | Котельная село Греково- Тимофеевка, улица Мира, 57 КСВаУ-0,63 Гн – 1 штука, Pegasus F2 N 2S 1 штука Котельная село Малокирсановка, улица Аникиенко, 52 – ХОПЕР-80 * 1 штука Котельная село Латоново, улица Ленина, 61 – ХОПЕР-80*2 штуки Котельная хутор Красная Горка, улица Школьная, 2-а - АГУ-Т-М – 1 штука | Природный газ | 411,89 | 0,002 | 0,0049 | 0,0056 |
|  | Итого | - | - | 411,89 | 0,002 | 0,0049 | 0,0056 |

Часть 9. Технико – экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающей и теплосетевой организации в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, представлено в таблице.

Открытое акционерное общество «Водоканал» Матвеево – Курганского района эксплуатирует 1 котельную на территории МО «Малокирсановское СП»:

1. Котельная село Греково- Тимофеевка, улица Мира.

2. Котельная село Малокирсановка, улица Аникиенко, 52

3. Котельная село Латоново, улица Ленина, 61

4. Котельная хутор Красная Горка, улица Школьная, 2-а.

Таблица 15. Технико – экономические показатели теплоснабжающей организации

| Наименование организации | ОАО «Водоканал» |
| --- | --- |
| Наименование муниципального образования (городской округ/муниципальный район) | Ростовская область, Матвеево – Курганский район |
| Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение) | Малокирсановское сельское поселение |
| Юридический адрес | 346970, Ростовская обл., М-Курганский р-н, село Малокирсановка, улица Кутахова, 18 а |
| Почтовый адрес | 346970, Ростовская обл., М-Курганский р-н, село Малокирсановка, улица Кутахова, 18 а |
| Ф.И.О. И.О. руководителя | Генеральный директор Гончаров Геннадий Николаевич |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | Лососенко Татьяна Андреевна |
| Ф.И.О. должность лица, ответственного лица за заполнение формы | Лососенко Татьяна Андреевна |
| Контактные телефоны ((код) номер телефона) | 8 (86341) 3-13-05 |
| ИНН | 6119009185 |
| КПП | 611901001 |
| ОГРН | 1066119007448 |
| Период представления информации | 2014 год |
| № п/п | № пункта постановления № 140 | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Значение показателя | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 12 | Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам): |
| 1.1 | 12.а) | Утвержденные тарифы на тепловую энергию для потребителей |  | С 01.01.14-30.06.14 | С 01.07.14 по 31.08.14 | С 01.09.15 по 31.12.15 | Постановление РСТ по РО от 27.11.2013 года № 56/22 |
|  |  | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии |  |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный | Руб./Гкал | 2396,86 | 2399,10 | - |  |
|  |  | 2-ставочный |  |  |  |  |  |
|  |  | За энергию | Руб./Гкал |  |  |  |  |
|  |  | За мощность | Тыс. Руб. в месяц/Гкал/ч |  |  |  |  |
|  |  | население |  |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный | Руб./Гкал | 2396,86 | 2399,10 | - |  |
|  |  | 2-ставочный |  |  |  |  |  |
|  |  | За энергию | Руб./Гкал |  |  |  |  |
|  |  | За мощность | Тыс. Руб. в месяц/Гкал/ч |  |  |  |  |
|  |  | Потребители, оплачивающие производство (получающих тепловую энергию на коллекторах производителей) | * |  |  |  |  |
|  |  | Бюджетные |  |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный | Руб./Гкал |  |  |  |  |
|  |  | 2-ставочный |  |  |  |  |  |
|  |  | За энергию | Руб./Гкал |  |  |  |  |
|  |  | За мощность | Тыс. Руб. в месяц/Гкал/ч |  |  |  |  |
|  |  | Население |  |  |  |  |  |
|  |  | одноставочный | Руб./Гкал | 2828,29 | 2830,94 | - |  |
|  |  | 2-ставочный |  |  |  |  |  |
|  |  | За энергию | Руб./Гкал |  |  |  |  |
|  |  | За мощность | Тыс. Руб. в месяц/Гкал/ч |  |  |  |  |
| 1.2 | 12. б) | Утвержденные тарифы на передачу тепловой энергии (мощности) | Руб./Гкал (руб./Гкал/час в мес.) | - | - | - |  |
| 1.3 | 12. в) | Утвержденные надбавки к тарифам регулируемых организаций на тепловую энергию для потребителей | Руб./Гкал | - | - | - |  |
| 1.4 | 12.г) | Утвержденные надбавки к тарифам регулируемых организаций на тепловую энергию и надбавки к тарифам регулируемых организаций на передачу тепловой энергии | Руб./Гкал (руб./Гкал/час в мес.) | - | - | - |  |
| 1.5 | 12.д) | Утвержденные тарифы на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе теплоснабжения | Руб./Гкал/час | - | - | - |  |
| 1.6 | 12.е) | Утвержденные тарифы регулируемых организаций на подключение к системе теплоснабжения | Руб./Гкал/час | - | - | - |  |
| 2 | 14 | Информация об основных показателях финансово – хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности): |  |
| 2.1 | 14.а) | Вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии) | * |  | Производство и реализация тепловой энергии |  |  |
| 2.2 | 14.б) | Выручка от регулируемой деятельности | Тыс.руб. | - |  |  |  |
| 2.3 | 14.в) | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | Тыс.руб. | - |  |  |  |
|  |  | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | Тыс.руб. | 0 |  |  |  |
|  |  | Расходы на топливо (газ), приобретаемое у поставщика природного газа | Тыс.руб. | - |  |  |  |
|  |  | - цена газа | Руб./тыс.м3 |  |  |  |  |
|  |  | - объем газа | Тыс.м3 |  |  |  |  |
|  |  | Расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | Тыс.руб. |  |  |  |  |
|  |  | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч | Руб./кВт.ч |  |  |  |  |
|  |  | Объем приобретения электрической энергии | Тыс.кВт.ч |  |  |  |  |
|  |  | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | Тыс.руб. |  |  |  |  |
|  |  | Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | Тыс.руб. |  |  |  |  |
|  |  | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | Тыс.руб. |  |  |  |  |
|  |  | Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | Тыс.руб. |  |  |  |  |
|  |  | Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: | Тыс.руб. |  |  |  |  |
|  |  | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | Тыс.руб. |  |  |  |  |
|  |  | Общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе: | Тыс.руб. |  |  |  |  |
|  |  | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | Тыс.руб. |  |  |  |  |
|  |  | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств, включая расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала | Тыс.руб. |  |  |  |  |
|  |  | Расходы на услуги производственного характера, выполняемого по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | Тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.4 | 14.г) | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | Тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.5 | 14.д) | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе: | Тыс.руб. |  |  |  |  |
|  |  | На финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения | Тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.6 | 14.е) | Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации | Тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2.7 | 14.ж) | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемыми организациями) | * | Годовая бухгалтерская отчетность, бухгалтерский баланс и приложения к нему, не составляются |  |
| 2.8 | 14.з) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 |  |
| 2.9 | 14.и) | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,72 | 0,72 | 0,72 |  |
| 2.10 | 14.к) | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии | Тыс. Гкал | 0,46667 | 0,46667 | - |  |
| 2.11 | 14.л) | Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии | Тыс.Гкал | - | - | - |  |
| 2.12 | 14.м) | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе | Тыс.Гкал | 0,41189 | 0,41189 | - |  |
|  |  | Объем, отпущенный по приборам учета | Тыс.Гкал | - | - | - |  |
|  |  | Объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом) | Тыс. Гкал | 0,41189 | 0,41189 | 0,41189 |  |
| 2.13 | 14.н) | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 10 | 10 | 10 |  |
| 2.14 | 14.о) | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) | км | - | - | - |  |
| 2.15 | 14.п) | Протяженность сетей | км | - | - | - |  |
| 2.16 | 14.р) | Количество теплоэлектростанций | Шт. | - | - | - |  |
| 2.17 | 14.с) | Количество тепловых станций и котельных, в том числе | Шт. | 4 | 4 | 4 |  |
|  |  | Тепловых станций | Шт. | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | котельные | Шт. | 4 | 4 | 4 |  |
| 2.18 | 14.т) | Количество тепловых пунктов | Шт. | - | - | - |  |
| 2.19 | 14.у) | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | до 50 | до 50 | до 50 |  |
| 2.20 | 14.ф) | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | Кг у.т./Гкал | 0,002 | 0,002 | 0,002 |  |
| 2.21. | 14.х) | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | Тыс. кВт.ч/Гкал | 0,19 | 0,19 | 0,19 |  |
| 2.22 | 14.ц) | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | м3/Гкал | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
| 3 | 15 | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества |
| 3.1 | 15.а) | Количество аварий на системах теплоснабжения | Единица на км | - | - | - |  |
| 3.2 | 15.б) | Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии, и количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии, в том числе: | * | * | * |
|  |  | Количество часов (суммарно за календарный год) | час | - | - | - |  |
|  |  | Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | человек | - | - | - |  |
| 3.3 | 15.в) | Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях | час |  | - | - |  |
| 4 | 16 | Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации |
| 4.1 | 16.а) | Цели инвестиционной программы | * | нет | - | - | Инвестиционная программа отсутствует |
|  | 16.б) | Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы |  | нет | - | - |  |
|  | 16.в) | Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей) |  | нет | - | - |  |
|  | 16.г) | Показатели эффективности реализации инвестиционной программы, а также об изменении технико – экономических показателей регулируемой организации (с разбивкой по мероприятиям) |  | нет | - | - |  |
|  | 16.д) | Использование инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей) |  | нет | - | - |  |
| 5 | 18 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения |
| 5.1 | 18.а) | Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения | Шт. | - | - | - |  |
| 5.2 | 18.б) | Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | Шт. | - | - | - |  |
| 5.3 | 18. в) | Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | Шт. | - | - | - |  |
| 5.4 | 18. г) | Информация о резерве мощности системы теплоснабжения, в том числе: | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  | котельные * 4 штуки Малокирсановское СП | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |

ОАО «Водоканал» занимается следующими видами деятельности:

- сбор и распределение воды питьевой;

- монтаж систем отопления и водоснабжения;

- строительство, монтаж, обслуживание, ремонт и эксплуатация водопроводных сетей, в т.ч. магистральных;

- строительство, обслуживание, ремонт и эксплуатация головных водозаборных сооружений;

- деятельность по водоснабжению потребителя питьевой водой;

- строительство, обслуживание, ремонт и эксплуатация насосных станций;

- устройство водопроводных колодцев;

- установка водомерных узлов;

- прокладка трубопроводов из водо-газопроводных труб;

- монтаж водоподъемного оборудования;

- пусконаладочные работы сооружений водоснабжения;

- прокладка, обслуживание, ремонт и эксплуатация наружных инженерных сетей;

- строительство, обслуживание, ремонт и эксплуатация сооружений водоснабжения;

- услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- осуществление контроля безопасности работы сооружений водоснабжения, котлов, средств КИП и автоматики в котельных, проведение их поверок, согласно требованиям нормативных документов;

- проведение пуско-наладочных работ;

- развитие и интеграция новых технологий, повышающих функциональные и потребительские свойства промышленной продукции и товаров народного потребления;

- осуществление любых иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

- оказанием услуг в сфере теплоснабжения, эксплуатацией котельной, тарифы на тепловую энергию утверждены. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг, а также форма договора с абонентом в теплоснабжающей организации имеются.

Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения

Динамика утвержденных тарифов с учетом последних трех лет на примере теплоснабжающей организации приведена в таблице 16.

Таблица 16. Динамика тарифов на тепловую энергию теплоснабжающей организации, действующей на территории МО «Малокирсановское СП», М-Курганский район, Ростовская область

| № | Теплоснабжающая организация | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 1790,5 | 1919,1 | 2255,1 | 2399,10 | 2533,4 |
|  | % роста | 6,7 | 14,9 | 0,0 | 6,0 | 5,6 |

Рис. 2. Динамика тарифов на тепловую энергию на период 2016-2020 года

Часть 11. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжающих поселения

Котельная улица Мира, 57 село Греково-Тимофеевка

Котельная улица Аникиенко, 52 село Малокирсановка

Котельная улица Ленина, 61 село Латоново

Котельная улица Школьная, 2-а хутор Красная Горка

1. Отсутствие приборов учета тепловой энергии на источнике, частично у потребителей

Необходимость установки приборов учета тепловой энергии на источнике и у потребителей диктуется Федральным законом «Об энергосбережении и о повышении

повышении энергетической эффективности» № 261- ФЗ от 23.11.2009 года.

2. Износ тепловых сетей

Трубопроводы тепловых сетей с момента прокладки практически менялись, производитлся только текущий ремонт. Тепловые сети требуют полной замены.

3. Гидравлические разбалансировки отдельных участков тепловых сетей.

Приводит к изменению реального распределения расходов относительно расчетного; требуется провести гидравлическую увязку путем установки дросселирующих шайб (или балансировочных клапанов) на отдельных абонентских вводах.

Глава 2. Переспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

Данные базового уровня потребления теплана цели теплоснабжения в МО «Малокирсановское СП» представлены в табл. 17.

Таблица 17. Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

| № | Расчетный элемент территориального деления | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная улица Мира, 57 село Греково-Тимофеевка | 0,5 | 180,0 |
| 2 | Котельная улица Аникиенко, 52 село Малокирсановка | 0,065 | 50,0 |
| 3 | Котельная улица Ленина, 61 село Латоново | 0,13 | 150,0 |
| 4 | Котельная улица Школьная, 2-а хутор Красная Горка | 0,025 | 31,89 |

Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов

Целью разработки генерального плана Малокирсановского сельского поселения - как документа территориального планирования муниципального образования, является определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учёта интересов граждан и их объединений.

Градостроительная деятельность в соответствии с  генеральным планом обеспечит безопасность и благоприятные условия жизнедеятельности человека, ограничит негативное воздействие хозяйственной и другой деятельности на окружающую среду и обеспечит охрану и рациональное использование природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации Генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий сельского поселения и устанавливает перечень основных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности.

Исходя из этого, основными задачами, решаемыми при разработке Генерального плана Малокирсановского сельского поселения, являются следующие:

• анализ внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития сельского поселения;

• ориентации на внутренние ресурсы, а также на современный природный, экономический и социальный потенциалы;

• формирование социальной и транспортной инфраструктуры поселения, обеспечивающей максимум удобств для проживания и трудовой деятельности населения;

• повышение устойчивости природного комплекса.

Выполнен анализ существующего положения, с учётом всех планировочных ограничений, определены отличительные особенности населённых пунктов – с. Малокирсановка (площадь - 335,58 га, 1405 чел.); с. Греково-Тимофеевка (площадь - 123,97 га, 867 чел.); х. Красная Горка (площадь - 49,86 кв.км, 224 чел.); с. Латоново (площадь- 164,50 га, 1416 чел.); х. Новомарьевка (площадь - 30,37 га, 181 чел.), уникальность мест их расположения, проведена оценка их потенциальных возможностей для развития, выявлены направления и территории развития различных функциональных зон – селитебных, промышленных, рекреационных; выполнены расчёты перспективной численности населения, объёмов строительства и реконструкции.

Определены пути совершенствования транспортной и инженерной инфраструктур поселения, возможности улучшения экологического состояния, а также первоочередные мероприятия реализации основных положений генерального плана.

Генеральный план Малокирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района содержит следующие положения, которые включают в себя цели и задачи территориального планирования:

• установлены зоны различного функционального назначения и ограничения на их использование;

• даны предложения:

- по установлению границ сельского поселения;

- по установлению границ объектов градостроительной деятельности особого регулирования;

- по выделению территорий резерва для развития поселения;

• приняты решения по совершенствованию и развитию планировочной структуры;

• установлены:

- параметры развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной, социальной инфраструктуры во взаимосвязи с развитием региональной и межселенной инфраструктур;

- границы территорий объектов культурного наследия и границы зон с особыми условиями использования территорий;

• предусмотрены меры:

- по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне;

- по сохранению объектов историко-культурного и природного наследия;

- по улучшению экологической обстановки;

• разработаны первоочередные градостроительные мероприятия по реализации генерального плана, включая предложения по перечню объектов градостроительной деятельности, требующих разработки первоочередной градостроительной документации.

Генеральным планом определены приоритетные направления развития сельского поселения с расчётным сроком II периода реализации – 20 лет, первоочередные мероприятия на расчетный срок I периода реализации - 10 лет, а также намечены направления перспективного развития поселения на период 35-40 лет.

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию, последовательность их выполнения

Развитие Малокирсановского сельского поселения определено  в соответствии с мероприятиями, намеченной «Схемой территориального планирования Юго-Западного района Ростовской области (Ростовской агломерации). Матвеево-Курганский район», выполненной ФГУ РосНИПИУрбанистики (г. Санкт-Петербург, 2007 г.). Согласно данной документации Малокирсановское сельское поселение участвует в формировании системы расселения европейского типа. Все составляющие структурные элементы складывающейся системы расселения объединены или объединяются транспортными, производственными, трудовыми, рекреационными и информационными связями.

На планировочный каркас территории поселения большое влияние оказывают: сложившаяся планировочная структура, рельеф местности, выраженный балками, прибрежными полосами рек, а также магистральными инженерными и транспортными сетями.

Генеральным планом территории Малокирсановского сельского поселения даны  перспективные направления развития населенных пунктов, определены участки жилого, общественного и производственного строительства, разработаны предложения по формированию транспортной системы, организации природного комплекса поселения, совершенствование инженерно-технической инфраструктуры. Местоположение территории поселения, граничащего с территорией Екатериновского, Анастасиевского, Новониколаевского, Матвеево-Курганского, Ряженского сельских поселений Матвеево-Курганского района, а также с Неклиновским районом, нашло отражение в формировании его перспективной планировочной структуры, увязанной со структурой всего муниципального района.

Перспективное развитие территории поселения определяет и интенсивное развитие транспортной и инженерно-технической инфраструктур, а также ориентирует в выборе площадок нового жилого строительства.

Генеральным планом территория сельского поселения сохраняется в своих существующих границах, площадью 269 кв.км.

На территории Малокирсановского сельского поселения расположено 13 населенных пунктов. Из них, в соответствии с Техническим заданием, имеют перспективное развитие: с. Малокирсановка, с. Греково-Тимофеевка, х. Красная Горка, с. Латоново, х. Новомарьевка.

Основной транспортной осью является автомобильная дорога межмуниципального значения «п. Матвеев Курган - с. Малокирсановка - с. Екатериновка» проложенная в северной части сельского поселения, на которой расположены с. Малокирсановка, с. Латоново.

На планировочную структуру поселения, формируемую генеральным планом, также оказали влияние автодороги общего пользования, находящиеся в муниципальной собственности МО «Матвеево-Курганский район»:

- подъезд от а/д «п. Матвеев Курган - с. Малокирсановка - с. Екатериновка» к х. Лесной (8,0 км);

- с. Греково-Тимофеевка - х. Ефремовский (4,0 км);

- автодорога х. Лесной - х. Красная Горка (3,3 км);

- участок а/д с. Греково-Тимофеевка - с. Марфинка (11,3 км);

- объездная дорога с. Латоново (1,5 км);

- автодорога с. Греково-Тимофеевка - х. Ефремовский (0,6 км).

Проектом планируется сохранение территорий действующих КФХ, модернизация сельскохозяйственных предприятий, расположенных на межселенных территориях. Существующие полевые станы подлежат реконструкции.

На систему расселения Малокирсановского сельского поселения оказывает влияние его административный центр – с. Малокирсановка, которое является одновременно центром межселенного обслуживания. Основной принцип, заложенный «Схемой территориального планирования Юго-Западного района Ростовской области (Ростовской агломерации). Матвеево-Курганский район» (ФГУ РосНИПИУрбанистики, г. Санкт-Петербург, 2007 г.) – это переход к полицентрической планировочной структуре, дающей возможность активного развития центров муниципальных образований, а также – использование всех преимуществ своего положения в складывающейся планировочной структуре.

Приоритетными площадками перспективного развития Малокирсановского сельского поселения определены прилегающие к населенным пунктам земли, что определяет изменение их административных границ. На этих территориях предусмотрено градостроительное планирование селитебных и производственных зон с. Малокирсановка, с. Греково-Тимофеевка, х. Красная Горка, с. Латоново, х. Новомарьевка, формирование рекреационных зон поселения, размещение новых инвестиционных площадок с одновременным улучшением транспортных связей между ними. Согласно генеральному плану, эти населённые пункты поселения получают территориальное и экономическое развитие.

Значительное развитие получит с. Малокирсановка – административный центр  Малокирсановского сельского поселения. Схемой генерального плана предложено значительное территориальное расширение селитебной зоны. Основное развитие селитебной территории предлагается в северо-восточном и юго-восточном направлении.

Развитие жилищного строительства предусматривается и в сложившихся кварталах – за счёт упорядочения территории, а также реконструкции. Новые территории предлагаются в большинстве своём к комплексному развитию, т.е. наряду со строительством малоэтажной усадебной жилой застройки одновременно будет осуществляться строительство объектов культурно-бытового обслуживания – детских садов, школы, торговых комплексов и т.п.

Перспективные жилые территории предназначаются для выделения участков строительства, как для индивидуальных застройщиков, так и для организаций девелоперского типа.

В населенных пунктах обозначаются новые площадки с выделением участков для развития малого предпринимательства. Также проектом предлагается упорядочение производственной зоны во всех населенных пунктах с последующей  реконструкцией.

Генеральным планом предлагается также усиление транспортных связей с целью органичного развития сложившейся структуры населенных пунктов и перспективных территорий как единой компактной взаимосвязанной пространственной среды. Общее увеличение площади жилой зоны с. Греково-Тимофеевка планируется в южном направлении, с. Латоново – в юго-западном – до границы х. Новомарьевка, с уплотнением существующей застройки и резервированием площадок для размещения необходимых объектов общественного обслуживания и малого предпринимательства.

Селитебная зона х. Красная Горка и х. Новомарьевка, ввиду малочисленности населения и относительной компактности территории, согласно генеральному плану формируется на базе существующих кварталов с их частичной реконструкцией, упорядочиванием планировочной структуры, использованием под застройку имеющихся пустырей, уплотнением сложившейся застройки.

Развитие производственной зоны населенных пунктов планируется на базе существующих предприятий с реконструкцией и понижением класса опасности, в соответствии с их расположением относительно селитебной зоны. Предприятия, входящие в черту населенных пунктов подлежат реконструкции с модернизацией оборудования и понижением класса опасности до уровня IV-V.

На расчетный срок генеральным планом предусматривается увеличение существующих границ территории с. Малокирсановка до 406,0 га (перспективная численность населения составит 1425 чел.), с. Греково-Тимофеевка до 158 га и увеличение роста населения до 880 чел., с. Латоново до 232 га (перспективная численность населения составит 1540 чел). Развитие населенных пунктов - х. Красная Горка, х. Новомарьевка – планируется в существующих границах с увеличением численности населения до 200 и 180 чел, соответственно.

В связи с ростом территорий населённых пунктов и их населения увеличатся и расходные показатели по всем инженерным системам. При этом предложены дополнительные источники по водоснабжению, электро- и газоснабжению, а также места размещения очистных сооружений.

Согласно «Схеме территориального планирования Юго-западного района Ростовской области (Матвеево-Курганский район)» на перспективу водоснабжение населенных пунктов Малокирсановского сельского поселения будет осуществляться от ветки группового водовода Сухореченского водозабора. Стоки канализуемой жилой и производственной застройки предполагается направить на новые очистные сооружения, размещаемые на санитарно-защитном расстоянии от населённых пунктов в северо-западном направлении от х. Лесной.

Основным источником электроснабжения Малокирсановского сельского поселения является электроподстанция «Латоновская» 110/35/10кВ, расположенная в северо-западной части территории с. Латоново. Генеральным планом предусмотрено покрытие электрических нагрузок сельского поселения на все сроки проектирования от существующей реконструируемой подстанции согласно «Схеме территориального планирования Юго-западного района Ростовской области (Матвеево-Курганский район)».

Газоснабжение природным газом потребителей Малокирсановского сельского поселения осуществляется по отводам от магистрального газопровода высокого давления. Источником газоснабжения является газораспределительная станция (ГРС), расположенная севернее с. Латоново.

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей схемы газоснабжения с реконструкцией и дальнейшим развитием, планируется газификация всех проектируемых территорий с разводкой по улицам. Развитие сельского поселения предусматривается поэтапным, по мере формирования бюджетных, инвестиционных и частных средств и подготовки соответствующих площадок строительства и в будущем населённые пункты Малокирсановского сельского поселения приобретут современный благоустроенный вид.

Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому приростов потребления тепла на цели централизованного теплоснабжения не ожидается. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается природный газ.

Теплоснабжение потребителей будет осуществляться от котельных промпредпри-ятий, от котельных ЖКХ, а также отдельных собственников, которые помимо собствен-ных  технологических нужд будут обеспечивать теплом коммунально-бытовой сектор и жилую застройку. Производство тепловой энергии, в основном, будет  базироваться на децентрализованных источниках

Снабжающие сети от этих источников теплоснабжения, как правило, не связаны между собой и рассматриваются как отдельные системы.

Тепловые нагрузки существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа, согласно решениям генерального плана, будут обеспечены за счёт установки ин-дивидуальных АОГВ.

Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения преду-смотрено дифференцированным: дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), средние общеобразовательные школы (СОШ), а также лечебные учреждения будут обеспечиваться теплоснабжением за счёт отдельно стоящих локальных или микрорайонных блочно-модульных котельных; объекты общественного назначения будут обеспечиваться теплом от микрорайонных котельных, либо за счёт встроено-пристроенных тепловых пунктов.

Для обеспечения теплоснабжением объектов промышленных зон проектом пред-лагается размещение локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе.

Схема газоснабжения принята из условий расположения объектов. Распределение газа будет осуществляться по двухступенчатой системе:

1 ступень: от газопровода высокого давления через ГРС с выходами газопроводов среднего давления к ГРП и ГРПШ населенных пунктов. ГРС устанавливается для снижения давления с высокого до среднего и поддержания его на заданном уровне.

2 ступень – от газопроводов среднего давления, подводимых к отдельно стоящим котельным для общественной застройки и к ГРП и ГРПШ, откуда газопроводами низкого давления газ будет подводиться к потребителям – индивидуальным жилым домам.

Схема газопроводов среднего давления приняты тупиковые.

Схемы газопроводов низкого давления приняты кольцевыми и тупиковыми.

Диаметры газопроводов среднего и низкого давлений будут рассчитаны после получения технических условий.

Газоснабжение объектов промышленных зон будет осуществляться по аналогичной схеме, со строительством отдельной ветки от ГРС с подключением на неё котельных блочно-модульного типа отдельных предприятий. Поскольку состав промышленных зон на настоящее время не определен, расходы газа приняты ориентировочно, по аналогичным промышленным зонам соответствующих площадей.

Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей

Предполагаемый перечень мероприятий в таблице 18.

Таблица 18. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция и перекладка изношенных участков тепловых сетей; замена тепловых сетей | До 2026 года |
| 2 | Закрытие котельного оборудования, вышедшего из технологической эксплуатации | 2028 год |
| 3 | Строительство новых газовых блочно – модульных котельных для отопления социально значимых объектов | В соответствии с утвержденным планом газификации – до 2030 года |
| 4 | Установка приборов учета тепловой энергии на источниках | До 2026 г. |
| 5 | Рассмотрение технической возможности о переводе подключенных объектов на индивидуальное теплоснабжение | В соответствии с утвержденным планом газификации |
| 6 | Подключение объектов нового строительства к индивидуальным источникам теплоснабжения | До 2030 г. |

Таблица 19. Сроки перевода на индивидуальное теплоснабжение объектов

| Перечень существующих отапливаемых объектов и их адреса | Срок перевода на индивидуальное отопление |
| --- | --- |
| СДК улица Мира, 57 село Греково-Тимофеевка, СДК улица Аникиенко, 52 село Малокирсановка, СДК улица Ленина, 61 село Латоново, СДК улица Школьная, 2-а хутор Красная Горка |
| котельные |
| Юридические лица | В соответствии с утвержденным планом газификации |

ОАО «Водоканал» и Администрация Малокирсановского сельского поселения не предоставили предложения о развитии и перспективе системы теплоснабжения, в том числе отсутствует информация о новом строительстве тепловых сетей и источников тепловой энергии (котельных) на территории Малокирсановского сельского поселения М-Курганского района.

III. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Таблица 20. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию централизованного источника теплоснабжения

| № | Расчетный элемент территориального деления | Подключенная нагрузка (базовый уровень), Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2015-2030 гг. |
| 1 | котельные Малокирсановское СП | 0,72 | 0,72 | 0,72 | Решения принимаются в период разработки инвестиционной программы теплоснабжающей организации |
|  | Итого | 0,72 | 0,72 | 0,72 | - |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Таблица 21. Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

| № | Расчетный элемент территориального деления | Подключенная нагрузка (базовый уровень), Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2015-2027 гг. |
| 1 | котельные Малокирсановское СП | 0,72 | 0,72 | 0,72 | Решения принимаются в период разработки инвестиционной программы теплоснабжающей организации |
|  | Итого | 0,72 | 0,72 | 0,72 | - |

Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

ОАО «Водоканал» и Администрация Малокирсановского сельского поселения  не предоставили предложения о развитии и перспективе системы теплоснабжения, в том числе отсутствует информация о новом строительстве тепловых сетей и источников тепловой энергии (котельных) на территории Малокирсановского сельского поселения М-Курганского района. Предполагаемые мероприятия приведены в Главе 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, описание основных проблем – в Части 11 Главы 3 Обосновывающих материалов. Основное направление развития теплоснабжения в МО «Малокирсановское СП», определяемое Схемой теплоснабжения на расчетный период, - переход от неэффективных, технически и морально устаревших источников тепловой энергии к децентрализации с применением индивидуальных котлов на газовом топливе (по мере газификации муниципального образования).

В настоящем разделе определены принципиальные решения по перспективному развитию теплоснабжения жилой и общественной застройки. Раздел разработан с учетом требований СНиП 41.02-03, 2.07.01-89*, 23-01-99 и материалов Заказчика.

Климатические данные:

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления - 22(С;

- продолжительность отопительного периода 175 суток согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Для выявления возможности комфортного обеспечения теплом по всем видам потребления различных групп застройки жилых домов, общественных зданий по очередям строительства определяются потребности в тепле.

В зданиях многоэтажной застройки предусматривается централизованное отопление, горячее водоснабжение  жилых и общественных зданий намечается от местных водонагревателей, работающих на газовом топливе. В зданиях усадебной и коттеджной застройки при наличии сетевого газа теплоснабжение предусматривается децентрализованное от автономных источников, работающих на газообразном топливе и обслуживаемых самими жильцами. При этом газ явится единственным энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.

Покрытие тепловых нагрузок зданий в существующей черте поселения  обеспечивается за счет резерва и модернизации существующих котельных. В реконструируемой (зона выборочной реконструкции) зоне общественные здания и жилые секционные здания получают тепло от модернизируемых котельных, тепловые сети имеют небольшую протяженность. Единичные объекты обслуживания на территории жилой застройки могут обслуживаться автономными генераторами тепла (мощность предусматривается в зависимости от требующейся тепловой нагрузки).

В существующей застройке поселения предлагается покрытие тепловых потребностей по отоплению и вентиляции для секционных зданий (вновь строящихся и сохраняемых), расположенных или прилегающих к зоне существующей застройки, осуществлять от имеющихся котельных; теплоснабжение индивидуальных зданий сохраняемых и новых – по сложившейся схеме, преимущественно от местных отопительных систем. В перспективе при необходимости строительства новых многоэтажных зданий (за пределами 1 очереди строительства), размещаемых вне зон влияния существующей котельной, возможно устройство автоматизированных блочных индивидуальных котельных.

Потребности в тепле определены для жилых и общественных зданий (с учетом СНиП 41.02-2003 «Тепловые сети»).

Ожидаемые потребности тепла определены по укрупненным показателям, с учетом использования конструкций с улучшенными теплофизическими свойствами и применения энергосберегающих мероприятий.

Уровень тепловой обеспеченности производственных предприятий в настоящем разделе не прогнозируется (эти промпредприятия имеют собственные источники покрытия тепловых нагрузок).

В качестве автономных генераторов теплоты для малоэтажной застройки рекомендуются высокоэффективные и надежные агрегаты, работающие на газообразном топливе.

Выбор автономных источников теплоснабжения (средней мощностью 30-40 кВт) осуществляется в зависимости от тепловой нагрузки, функционального назначения аппарата, материала стенового ограждения здания. Спрос удовлетворяется предложениями отечественных и зарубежных предприятий, поставляющих современное оборудование. При прокладке новых тепловых сетей и при реконструкции существующих теплотрасс следует ориентироваться на применение трубопроводов и их элементов в пенополиуретановой изоляции с гидро-защитным покрытием из полиэтилена или оцинкованной стали.

Для организации теплоснабжения – в проектируемых секционных  жилых и общественных зданиях предлагается внедрять прогрессивные системы теплоснабжения – поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя (жильца многоэтажного дома). В качестве генератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный базовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, ГВС. Котел снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Тепловые генераторы с закрытой топкой, в отличие от котлов с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Поквартирная система теплоснабжения целесообразна при строительстве нового здания, расположенного достаточно далеко от существующих котельных. Кроме того, эта система дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла в зависимости от экономических возможностей и физиологических потребностей. Расчеты показывают, что при стопроцентной оплате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом  стоимости сервисного обслуживания затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с  дотацией при централизованной системе.

С целью энергосбережения необходимо оборудовать все жилые и общественные здания счетчиками расхода горячей воды.

Для защиты воздушного бассейна от вредных выбросов с уходящими дымовыми газами от источников тепла и для обеспечения допустимого уровня концентрации вредных выбросов в атмосферу рекомендуется модернизация действующего или установка более совершенного оборудования системы теплоснабжения. При этом рекомендуется устройство солнечно-топливных котельных, которые дают возможность использования солнечной энергии для частичного покрытия нагрузки горячего водоснабжения в отопительный период.

Для зданий индивидуальной застройки, наряду с автономных теплоснабжением от источников, работающих на газовом топливе, рекомендуется использование солнечной энергии. Для частичного покрытия нагрузки горячего водоснабжения в отопительный период, что создает экологически чистую среду проживания.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП II-35-76* «Котельные установки», СНиП 23-01-99* “Строительная климатология”. Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений.

Климатические данные:

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 19 °С.

Средняя температура за отопительный период – плюс 2 °С.

Продолжительность отопительного периода - 149 суток.

Проектом генерального плана предусматривается сохранение существующей системы теплоснабжения.

Проектом генерального плана предусматривается сохранение существующей децентрализованной системы теплоснабжения.

Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

ОАО «Водоканал» и Администрации Малокирсановского сельского поселения не предоставили предложения о развитии и перспективе системы теплоснабжения, в том числе отсутствует информация о новом строительстве тепловых сетей и источников тепловой энергии (котельных) на территории Малокирсановского сельского поселения М-Курганского района.

В населенных пунктах: село Малокирсановка, хутор Красная Горка, село Греко – Тимофеевка, село Латоново, село Греково – Тимофеевка на первую очередь проектом предусматривается реконструкция (перекладка) существующих, физически изношенных тепловых сетей на теплопроводы с использованием современных, высокоэффективных энергосберегающих методов тепло- и гидроизоляции. Способ прокладки и тип изоляции теплопроводов уточнить на стадии рабочего проектирования, предварительно согласовав с заказчиком и эксплуатирующей организацией. Выбор решений по компенсации температурных удлинений трубопроводов уточнить на стадии рабочего проектирования, предварительно согласовав с заказчиком и эксплуатирующей организацией.

Остальные населенные пункты Малокирсановского сельского поселения.

Проектом генерального плана предусматривается сохранение существующей децентрализованной системы теплоснабжения.

Раздел 5. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, рассчитываются в соответствии со схемой газификации.

Доля  поставки  тепловой  энергии  по  приборам

Основным потребителем услуг ОАО «Водоканал» М- Курганского района является объекты социального значения, расположенные в село Малокирсановка, хутор Красная Горка, село Греко – Тимофеевка, село Латоново, село Греково – Тимофеевка.

Промышленные приборы  учета  тепловой  энергии  отсутствуют.  Причина  заключается  в  достаточно  высокой  цене  приборов  учета  тепловой  энергии  и  работ  по  их  установке,  а  также  недостатку  средств  в  бюджете  для  обеспечения  данными  приборами  организаций.

Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Техническая и экономическая целесообразность.

Исторически проектирование ТСС в России было направлено по пути упрощенных решений в виде тупиковых (древовидных) схем, как правило, с открытой схемой горячего водоснабжения и зависимым элеваторным (или непосредственным) присоединением отопительной нагрузки, без устройства автоматического регулирования отпуска и потребления тепловой энергии. Недостатки открытой схемы хорошо известны. Это не только наиболее расточительный вариант ГВС с точки зрения энергосбережения, но и крайне вредный для здоровья жителей, и сложный для эксплуатации. В 60-80-х годах в крупных системах централизованного теплоснабжения получило широкое применение горячее водоснабжение с центральным тепловым пунктами (ЦТП). На них осуществляется присоединение теплопотребляющих установок группы жилых и общественных зданий микрорайона к тепловой сети через теплообменники. Применение ЦТП в свое время упрощало эксплуатацию вследствие уменьшения количества узлов обслуживания и повышение комфорта в теплоснабжаемых зданиях благодаря выносу насосных установок, являющихся источником шума, в изолированное помещение ЦТП. Получили развитие и сейчас являются наиболее перспективным направлением развития систем теплоснабжения индивидуальные тепловые пункты (ИТП). Они имеют преимущества ЦТП, но поскольку устанавливаются индивидуально на отдельный потребитель, позволяют осуществлять более точную регулировку и контроль системы. Закрытая схема горячего водоснабжения имеет ряд преимуществ перед открытой. Основным является подача горячей воды потребителю питьевого качества, т.к. подается просто подогретая вода, которая подается и для холодного водоснабжения. В открытых системах вода подается приготовленная на источнике тепла с учетом водоподготовки по требованию эксплуатации оборудования, что сопровождается использованием специальных реагентов. В закрытых системах значительно снижается расход подпиточной воды, т.к. отсутствуют сливы горячей воды у потребителей кроме нормативных и ненормативных утечек.

Основные экономические показатели.

В настоящее время на рынке теплотехнического оборудования имеется широкий выбор как импортного, так и отечественного оборудования. Данное оборудование отличается стоимостью, показателями эффективности и надежности работы.

В каждом конкретном случае основной перечень оборудования теплового пункта будет зависит от масштаба реконструкции, оборудования, которое меняется и которое остается в эксплуатации и ряда других факторов.

Кроме стоимости оборудования тепловых пунктов необходимо учитывать стоимость проектно-сметной документации, строительно-монтажные и наладочные работы (таблица 22)

Таблица 22. Структура затрат по тепловым пунктам

| Составление проектно-сметной документации | 5-7 % |
| --- | --- |
| Строительно-монтажные и наладочные работы | 40-50 % |
| Оборудование | 43-55 % |

Реализация мероприятий производится согласно календарному плану освоение инвестиций по программе и завершение должно осуществляться не позднее 2030 года, что продуктивно существующим законодательством.

Указанные капитальные вложения являются ориентировочными и требуют уточнения при составлении проектно-сметной документации каждого конкретного проекта.

Таблица 23. Капитальные затраты по оптимизации системы теплоснабжения

| Реконструкция сетей теплоснабжения | Всего |
| --- | --- |
| ПИР ПСД, тыс. руб. | 235 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы, тыс. руб. | 477 |
| Прочие | 40 |
| Всего капитальные затраты, тыс. руб. | 752 |
| НДС, тыс. руб. | 887,36 |

Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетные и внебюджетные. Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами. Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений. В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

а) Собственные средства энергоснабжающих предприятий

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – одно из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности. Единственным теплоснабжающим предприятием Малокирсановского СП является ОАО «Водоканал» М-Курганского района.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых. Создание амортизационных фондов и их использование в качестве источников инвестиций связано с рядом сложностей. Во-первых, денежные средства в виде выручки поступают общей суммой, не выделяя отдельно амортизацию и другие ее составляющие, такие как прибыль или различные элементы затрат. Таким образом, предприятие использует все поступающие средства по собственному усмотрению, без учета целевого назначения. Однако осуществление инвестиций требует значительных единовременных денежных вложений. С другой стороны, создание амортизационного фонда на предприятии может оказаться экономически нецелесообразным, так как это требует отвлечения из оборота денежных средств, которые зачастую является дефицитным активом.

В современной отечественной практике амортизация не играет существенной роли в техническом перевооружении и модернизации фирм, вследствие того, что этот фонд на поверку является чисто учетным, «бумажным». Наличие этого фонда не означает наличия оборотных средств, прежде всего денежных, которые могут быть инвестированы в новое оборудование и новые технологии. В этой связи встает вопрос стимулирования предприятий в использовании амортизации не только как инструмента возмещения затрат на приобретение основных средств, но и как источника технической модернизации. Этого можно достичь лишь при создании целевых фондов денежных средств. Коммерческий хозяйствующий субъект должен быть экономически заинтересован в накоплении фонда денежных средств в качестве источника финансирования технической модернизации. Необходим механизм стимулирования предприятий по созданию фондов для финансирования обновления материально-технической базы.

Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:

- тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;

- тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

- тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

- плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;

- плата за подключение к системе теплоснабжения.

В соответствии со ст. 23 закона, «Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов», п.2, развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

Согласно п.4, реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Важное положение установлено также ст.10 «Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)», п.8, который регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.

В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) самостоятельно, без согласования с ФСТ. Необходимым условием принятого такого решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций в порядке, установленном Правилами утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения.

Правилами утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения должны быть утверждены Правительством Российской Федерации, однако по состоянию на июль 2012 года существует только проект постановления Правительства РФ.

Проект Правил содержит следующие важные положения:

• Под инвестиционной программой понимается программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

• Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления поселений, городских округов.

• В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целесообразность реализация которых обоснована в схемах теплоснабжения соответствующих поселений, городских округов.

• Инвестиционная программа составляется по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Относительно порядка утверждения инвестиционной программы указано, что орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

- обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация не приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории субъекта РФ; приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), но при этом сокращение инвестиционной программы приводит к сокращению неудовлетворительного состояния надежности и качества теплоснабжения, или ухудшению данного состояния;

- вправе отказать в согласовании инвестиционной программы в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), при этом отсутствуют обстоятельства, указанные в предыдущем пункте.

До принятия всех необходимых подзаконных актов к Федеральному Закону РФ №190-ФЗ, решение об учете инвестиционных программ и проектов при расчете процентов повышения тарифа на тепловую энергию принимается ФСТ РФ.

б) Бюджетное финансирование

Федеральный бюджет. Возможность финансирования мероприятий Программы из средств федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных целевых программ.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р была утверждена Концепция федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы». На основании Концепции Минрегионом РФ разработан проект федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2013-2015 годы».

Согласно опубликованному проекту, целью Программы является повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов и эффективности деятельности организаций коммунального хозяйства при обеспечении доступности коммунальных услуг для населения. Для достижения поставленной цели к 2015 г. Должны быть решены следующие задачи:

• Увеличение объема привлечения частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство.

• Повышение эффективности деятельности организаций тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и организаций, осуществляющих эксплуатацию

объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Для реализации поставленных задач за счет средств федерального бюджета будут предоставляться субсидии бюджетом субъектов РФ на возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным кредитам, полученным в кредитных организациях организациями коммунального хозяйства.

Субсидии региональным бюджетам предоставляется в размере одной второй ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы кредитов, полученных организациями коммунального хозяйства на осуществление мероприятий, предусмотренных региональными программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Субъектам Российской Федерации предоставляются субсидии организациям коммунального хозяйства в рамках мероприятий, предусмотренных региональными программами строительства, реконструкции и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры. Региональная программа создается на основе утвержденных в установленном порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

Отбор региональных программ, на поддержку мероприятий которых предусматривается выделения средств федерального бюджета, будет осуществляться ежегодно в 2013-2015 годах. Минрегионом России в соответствии с порядком и условиями отбора региональной программы для целей реализации Программы, утверждаемыми Минрегионом России. Предлагаемый механизм ежегодного предоставления субсидий региональным бюджетам позволит ежегодно дополнительно привлекать в коммунальный сектор, частных инвестиций.

В России также принята и реализуется Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. № 2446-р. Целями Программы является:

• Снижение, за счет реализации мероприятий Программы, энергоемкости валового внутреннего продукта Российской Федерации на 13,5%, что в совокупности с другими факторами позволит обеспечить решение задачи по снижению энергоемкости валового внутреннего продукта на 40 процентов 2007-2020 годах.

• Формирование в России энергоэффективного общества.

В рамках Программы реализуются 9 подпрограмм, в том числе:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электроэнергетике»;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры».

Основные организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры включают:

- введение управления системы централизованного теплоснабжения поселений через единого теплового диспетчера;

- повышение качества теплоснабжения, введение показателей качества тепловой энергии, режимов теплопотребления и условий осуществления контроля их соблюдения как со стороны потребителей, так и со стороны энергоснабжающих организаций с установлением размера санкций за их нарушение;

- обеспечение системного подхода при оптимизации работы систем централизованного теплоснабжения путем реализации комплексных мероприятий не только в тепловых сетях (наладка, регулировка, оптимизация гидравлического режима), но и в системах теплопотребления непосредственно в зданиях (утепление строительной части зданий, проведение работ по устранению дефектов проекта и монтажа систем отопления);

- проведение обязательных энергетических обследований теплоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса;

- реализация типового проекта «Эффективная генерация», направленного на модернизацию и реконструкцию котельных, ликвидацию неэффективно работающих котельных и передачу тепловой нагрузки на эффективную генерацию, снижение на этой основе затрат топлива на выработку тепла;

- реализация типового проекта «Надежные сети», включающего мероприятия по модернизации и реконструкции тепловых сетей с применением новейших технологий и снижения на этой основе затрат на транспорт тепла, использованию предварительно изолированных труб высокой заводской готовности с высокими теплозащитными свойствами теплоизоляционной конструкции, герметично изолированной теплоизоляцией от увлажнения извне и с устройством системы диагностики состояния изоляции, обеспечению применения сальниковых компенсаторов сильфонных, исключающих утечку теплоносителя;

- совершенствование государственного нормирования и контроля технологических

потерь в тепловых сетях при передаче тепловой энергии на основе использования современных норм проектирования тепловых сетей.

Достижение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры планируется с учетом реализации мероприятий, предусмотренных Концепцией федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы».

Расчеты эффективности инвестиций

а) Методические особенности оценки эффективности инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей

Выбор перспективных вариантов развития и реконструкции систем теплоснабжения определяется исходя из эффективности капитальных вложений. В рассматриваемых вариантах предполагается использование существующих тепловых сетей (для отопления и горячего водоснабжения с их необходимой реконструкцией или развитием), а также строительство новых тепловых источников (котельных) для обеспечения тепловой энергией перспективных тепловых нагрузок.

Методика оценки эффективности варианта сооружения новых энергоисточников (котельных) проводилась в соответствии с методическими рекомендациями, адаптированными к расчету систем теплоснабжения на стадии прединвестиционных исследований по следующим критериям:

- чистый дисконтированный доход (ЧДД), представляющий собой сумму дисконтиростиций до окончания эксплуатации (проекты, имеющие положительное значение ЧДД, не убыточны, так как отдача на капитал превышает вложенный капитал при данной норме дисконта);

- внутренняя норма доходности (ВНД), которая представляет собой ту норму дисконта, при которой отдача от инвестиционного проекта равна первоначальным инвестициям в проект;

- индекс выгодности инвестиций (ИВИ), т.е. отношение отдачи капитала (приведенных эффектов) к вложенному капиталу (при его использовании принимаются проекты, в которых значение этого показателя больше единицы);

- срок окупаемости или период возврата капитальных вложений, т.е. период, за который отдача на капитал достигает значения суммы первоначальных инвестиций (его рекомендуется вычислять с использованием дисконтирования).

Если в каком-то году значение ЧДД оказывается меньше нуля, то это означает, что проект не эффективен. Тогда необходимо определить цены на тепло, при которых поток кассовой наличности и величина ЧДД становиться больше нуля. Поток кассовой наличности рассчитывается таким образом, чтобы возможные затраты и издержки (в том числе на модернизацию) могли быть компенсированы в любом году накопленными излишками.

б) Цены на топливо и тарифы на тепло

Правительство РФ протоколом от 21.09.2011г. № 32 одобрило прогноз динамики стоимости услуг естественных монополий на период 2012-2014 гг.

При этом ежегодный темп роста цен на топливо составляет 15% для всех групп потребителей, кроме 2012 г. – 10,4% и 7,1% соответственно для населения и прочих потребителей. Тарифы на тепловую энергию полностью регулируются государством.

Согласно прогнозам Минэкономразвития индексации регулируемых тарифов на тепловую энергию будет произведена два раза в 2012 г. – на 6% с 1 июля и еще на 6% с 1 сентября, в 2013 г. – на 8% и в 2014 г. на 12%. В результате в среднем за год рост регулируемых цен на тепловую энергию составляет в 2012 г. 4,8%, в 2013 г. – 11% и в 2014 г. – 9,5-10%. В результате, в 2012 г. рост тарифов на тепловую энергию будет ниже темпов инфляции. Однако министерство в своих комментариях отмечает, что региональные власти могут устанавливать и более высокие тарифные ставки, если существует критическая потребность в инвестициях в сектор.

Эффективность строительства автономных котельных

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения. Одним из основных и наиболее капиталоемких мероприятий по реконструкции модернизации Малокирсановского СП в период до 2030 года является строительство автономных источников тепловой энергии.

Стоимость оборудования индексировалась в соответствии с индексами-дефляторами, приведенными РФ в Прогнозе сценарных условий социально-экономического развития на 2013-2015 годы и Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2028 года. На распределение экономического эффекта между производством тепловой энергии также влияют отпускные тарифы на тепловую энергию в каждый год реализации проекта, объемы реализации каждого вида энергии. Для финансирования мероприятий потребуется введения в тариф на тепловую энергию инвестиционной составляющей, складывающейся из амортизационных отчислений от стоимости вводимого оборудование и части прибыли от реализации тепловой энергии, направляемой на финансирование капиталовложений.

Предлагается что затраты по демонтажу оборудования и реконструкции системы будут включаться в себестоимость по статье «работы и услуги производственного характера» в периоды, соответствующие срокам проведения указанных мероприятий.

Выполненный анализ ценовых последствий проведения мероприятий по реконструкции и строительству тепловых сетей и котельной, а также от закрытия ряда низкоэффективных источников показывает изменение тарифов на тепловую энергию в результате проведения указанных мероприятий в период до 2030 года.

Таблица 23

| Строительство автономных источников тепловой энергии, работающих на газу | Всего |
| --- | --- |
| ПИР ПСД, тыс. руб. | 2355 |
| Оборудование, тыс. руб. | 7823 |
| Строительно-монтажные и наладочные работы, тыс. руб. | 4746 |
| Прочие, тыс. руб. | 404 |
| Всего капитальные затраты, тыс. руб. | 15328 |
| НДС, тыс. руб. | 2759,04 |

Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

В качестве единой теплоснабжающей организации определяется филиал ОАО «Водоканал» М- Курганского района.

Надежность работы системы теплоснабжения

Присоединенная мощность котлов составляет 0,901 МВт. Расчётный срок службы котлов составляет 25 лет (расчётный срок службы котлов приведён согласно данным завода изготовителя). По истечении расчётного срока службы котла, должно проводиться экспертное обследование технического состояния основных элементов работающих под давлением (барабаны, коллекторы, экраны и др.) В результате обследования должны быть определены допустимые параметры и условия дальнейшей эксплуатации, компенсирующие мероприятия или необходимость демонтажа котлов. Техническое состояние котельной, расположенной на территории Малокирсановского сельского поселения, не показывает общий уровень износа котельных (сведения не предоставлены).

С целью снижения уровня износа котельной необходимо ежегодно выполнять реконструкцию или замену котельной, физический износ которых составляет 80-100 %. Для реконструкции и строительства новых (мобильных) котельных необходимо ежегодно предусматривать дополнительное финансирование. Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергии потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнять следующие мероприятия:

- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

- резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;

- выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

- контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;

- осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов;

- комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);

- АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;

- постоянный контроль над соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.

Качество поставляемого ресурса

Качество услуг по теплоснабжению определено в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», разработаны требования к качеству коммунальных услуг таблица 24.

Таблица 24. Показатели качества услуг теплоснабжения

| Требования к качеству коммунальных услуг | Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества | Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества |
| --- | --- | --- |
| Горячее водоснабжение | Допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 ч (суммарно) в течение одного месяца; 4 ч единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали –24 ч; для проведения 1 раза в год профилактических работ в соответствии с пунктом 10 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам | За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимый период перерыва подачи воды, размер ежемесячной платы снижается на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам |
| 1.Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года | Допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора: в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 5 0C; в дневное время (с 6.00 до 23.00 час.) не более чем на 3 0C | За каждые 3 0C снижения температуры свыше допустимых отклонений размер платы снижается на 0,1 % за каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности нарушения; при снижении температуры горячей воды ниже 40 0C оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду |
| 2. Обеспечение температуры горячей воды в точке разбора: не менее 60 0C - для открытых систем централизованного теплоснабжения; не менее 50 0C –для закрытых систем централизованного теплоснабжения; не более 75 0C – для любых систем теплоснабжения | Отклонение состава и свойств горячей воды от санитарных норм и правил не допускается | При несоответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний) |
| 3. Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды санитарным нормам и правилам | Отклонение давления не допускается | За каждый час (суммарно за расчетный период) подачи воды: при давлении, отличающемся от установленного до 25%, размер ежемесячной платы снижается на 0,1%; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний) |
| 3. Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды санитарным нормам и правилам | Отклонение давления не допускается | За каждый час (суммарно за расчетный период) подачи воды: при давлении, отличающемся от установленного до 25%, размер ежемесячной платы снижается на 0,1%; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний) |
| 4. Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора от 0,03 МПа (0,3 кгс/ см2) до 0,45 МПа (4,5 кгс/см2) | Допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 час. (суммарно) в течение одного месяца; не более 16 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 12 0C до нормативной; не более 8 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 10 0C до 12 0C; не более 4 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 8 0C до 10 0C | За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимую продолжительность перерыва отопления, размер ежемесячной платы снижается на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам |
| Отопление | Отклонение температуры воздуха в жилом помещении не допускается | За каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении (суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается: на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета за каждый градус отклонения температуры; на 0,15 % размера платы, определенной исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (при отсутствии приборов учета), за каждый градус отклонения температуры |
| 5. Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода | Отклонение давления более установленных значений не допускается | За каждый час (суммарно за расчетный период) периода отклонения установленного давления во внутридомовой системе отопления при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) |
| 6. Обеспечение температуры воздуха в жилых помещениях не ниже +18 0C (в угловых комнатах +20 0C), в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92 0C) – 31 0C и ниже +20 (+22) 0C; в других помещениях – в соответствии с ГОСТ Р 51617-2000. Допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) не более 3 0C. Допустимое превышение нормативной температуры не более 4 0C. |  |  |
| 7.Давление во внутридомовой системе отопления: с чугунными радиаторами не более 0,6 МПа (6 кгс/см2); с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами – не более 1 МПа (10 кгс/см2); с любыми отопительными приборами – не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем |  |  |

Воздействие на окружающую среду

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ, проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Котельная предприятия работают на газе. Исходя из этого, для котельной, нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, твердые частицы (летучая зола и несгоревшее разработанным Планам ПДВ (предельно допустимым выбросам).

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Источники тепловой энергии работают автономно.

Основными задачами развития инженерной инфраструктуры является предоставление качественных коммунальных услуг, за счет:

– создания новых и модернизации существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;

– развития систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспектив развития.

В соответствии с документацией территориального планирования предусмотрено, что теплоснабжение потребителей будет осуществляться от котельных промышленных предприятий, от котельных ЖКХ, а также отдельных собственников, которые помимо собственных технологических нужд будут обеспечивать теплом коммунально-бытовой сектор и жилую застройку. Производство тепловой энергии, в основном, будет  базироваться на децентрализованных источниках. Снабжающие сети от этих источников теплоснабжения, как правило, не связаны между собой и рассматриваются как отдельные системы. Тепловые нагрузки существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа, согласно решениям генерального плана, будут обеспечены за счёт установки индивидуальных АОГВ.

Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено дифференцированным:

- дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), средние общеобразовательные школы (СОШ), а также лечебные учреждения будут обеспечиваться теплоснабжением за счёт отдельно стоящих локальных или микрорайонных блочно-модульных котельных;

- объекты общественного назначения будут обеспечиваться теплом от микрорайонных котельных, либо за счёт встроено-пристроенных тепловых пунктов.

Для обеспечения теплоснабжением объектов промышленных зон проектом предлагается размещение локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе.

Все существующие котельные на твёрдом топливе подлежат постепенному переводу на газовое топливо.

Мероприятия по строительству объектов и сетей теплоснабжения на территории Малокирсановского сельского поселения не предусмотрены.

Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям

Бесхозяйные сети отсутствует.