###### ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ  МАЛОКИРСАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА

### Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 28 января 2008 года | №30 | с. Малокирсановка |
| --- | --- | --- |

О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Малокирсановского сельского поселения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 21 августа 2000 года № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов», постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2002 года № 240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации», постановлением Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области от 28 декабря 2005 года № 315 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории Ростовской области» и постановления главы Матвеево-Курганского района «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории МО «Матвеево-Курганский район» и в целях предупреждения и ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов, защиты населения и окружающей природной среды от их вредного воздействия на территории Малокирсановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Основные требования к разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (приложение).

2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций района:

- уточнить реестр организаций, осуществляющих транспортировку, переработку и хранение нефти и нефтепродуктов, в срок до 15 февраля 2008 года;

- обеспечить контроль за готовностью организаций к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с аварийными разливами нефти и нефтепродуктов.

3. Рекомендовать руководителям организаций, обеспечивающих транспортировку и хранение нефти и нефтепродуктов:

- в двухмесячный срок разработать (переработать), согласовать и утвердить в установленном порядке планы по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов и календарные планы проведения оперативных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливом нефти и нефтепродуктов;

- обеспечить эффективную систему контроля и обнаружения мест утечки нефти и нефтепродуктов, а также своевременного оповещения органа повседневного управления районного звена областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – единой дежурно-диспетчерской службы;

- с целью исключения вторичного загрязнения производственных объектов и объектов окружающей природной среды заключить договоры с предприятиями, имеющими лицензии на деятельность по сбору, использованию, обеззараживанию, транспортировке и размещению опасных отходов.

- для разработки районного плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов представить копии планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов и календарные планы проведения оперативных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливом нефти и нефтепродуктов, в Администрацию Матвеево-Курганского района, в срок до 1 апреля 2008 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на специалиста ГО и ЧС Семенченко А.Н.

Глава Администрации

Малокирсановского

сельского поселения                                           В.К. Коваленко

### Приложение

### к постановлению

Главы Администрации

Малокирсановского сельского поселения

от 21.01.2008 № 32

Основные требования

к разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов

1. Настоящие Основные требования определяют принципы формирования планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (далее именуются - планы), которые относятся к чрезвычайным ситуациям локального и местного значения.

2. Планы разрабатываются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами с учетом максимально возможного объема разлившихся нефти и нефтепродуктов, который определяется для следующих объектов:

- автоцистерна - 100 процентов объема;

- железнодорожный состав – 50 процентов общего объема цистерн в железнодорожном составе;

- стационарные объекты хранения нефти и нефтепродуктов - 100 процентов объема максимальной емкости одного объекта хранения.

3. Разливы нефти и нефтепродуктов классифицируются как чрезвычайные ситуации и ликвидируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В зависимости от объема и площади разлива нефти и нефтепродуктов на местности, во внутренних пресноводных водоемах для района выделяются чрезвычайные ситуации следующих категорий:

- локального значения - разлив от нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов до 100 тонн нефти и нефтепродуктов на территории объекта;

- муниципального значения - разлив от 100 до 500 тонн нефти и нефтепродуктов в пределах административной границы муниципального образования либо разлив до 100 тонн нефти и нефтепродуктов, выходящий за пределы территории объекта.

4. Планом должны предусматриваться:

4.1. Прогнозирование возможных разливов нефти и нефтепродуктов.

4.2. Количество сил и средств, достаточное для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов (далее именуются - силы и средства), соответствие имеющихся на объекте сил и средств задачам ликвидации и необходимость привлечения профессиональных аварийно - спасательных формирований.

4.3. Организация взаимодействия сил и средств.

4.4. Состав и дислокация сил и средств.

4.5. Организация управления, связи и оповещения.

4.6. Порядок обеспечения постоянной готовности сил и средств с указанием организаций, которые несут ответственность за их поддержание в установленной степени готовности.

4.7. Система взаимного обмена информацией между организациями - участниками ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов.

4.8. Первоочередные действия при получении сигнала о чрезвычайной ситуации.

4.9. Гидрографические, гидрометеорологические и другие особенности района разлива нефти и нефтепродуктов, которые учитываются при организации и проведении операции по его ликвидации.

4.10. Обеспечение безопасности населения и оказание медицинской помощи.

4.11. График проведения операций по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

4.12. Организация материально - технического, инженерного и финансового обеспечения операций по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

5. При расчете необходимого количества сил и средств должны учитываться:

5.1. Максимально возможный объем разлившихся нефти и нефтепродуктов.

5.2. Площадь разлива.

5.3. Год ввода в действие и год последнего капитального ремонта объекта.

5.4. Максимальный объем нефти и нефтепродуктов на объекте.

5.5. Физико-химические свойства нефти и нефтепродуктов.

5.6. Влияние места расположения объекта на скорость распространения нефти и нефтепродуктов с учетом возможности их попадания в речные акватории, во внутренние водоемы.

5.7. Гидрометеорологические, гидрогеологические и другие условия в месте расположения объекта.

5.8. Возможности имеющихся на объекте сил и средств, а также профессиональных аварийно - спасательных формирований, дислоцированных в регионе (при условии их письменного согласия на участие в ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов).

5.9. Наличие полигонов по перевалке, хранению и переработке нефтяных отходов.

5.10. Транспортная инфраструктура в районе возможного разлива нефти и нефтепродуктов;

5.11. Время доставки сил и средств к месту чрезвычайной ситуации.

5.12. Время локализации разлива нефти и нефтепродуктов, которое не должно превышать 4 часов при разливе в акватории и 6 часов - при разливе на почве.

6. Требования к разработке и согласованию планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, согласовываются с органами исполнительной власти, осуществляющими регулирование деятельности в соответствующей сфере, согласно приказа МЧС России от 28 ноября 2004 года №621 «Об утверждении Правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации».

7. Отчет о проведении работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов должен содержать следующие сведения:

7.1. Причина и обстоятельства разливов нефти и нефтепродуктов.

7.2. Описание и оценка действий органов управления при устранении источника утечки, локализации и ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов.

7.3. Оценка эффективности сил и специальных технических средств, применяемых в ходе работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

7.4. Затраты на проведение работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, включая расходы на локализацию, сбор, утилизацию нефти и нефтепродуктов и последующую реабилитацию территории.

7.5. Расходы на возмещение (компенсацию) ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам.

7.6. Уровень остаточного загрязнения территорий (акваторий) после выполнения работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

7.7. Состояние технологического оборудования организации, наличие предписаний надзорных органов об устранении недостатков его технического состояния, нарушений норм и правил промышленной безопасности.

7.8. Предложения по дополнительному оснащению формирований (подразделений) организации и профессиональных аварийно - спасательных формирований (служб).

Указанный отчет с приложением к нему необходимых карт (планов), расчетов, графиков, других справочных материалов хранится в комиссии по чрезвычайным ситуациям района не менее пяти лет.

8. Порядок и периодичность проверки готовности сил и средств, привлекаемых для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов локального и местного значения, определяются комиссией по чрезвычайным ситуациям района.

Специалист ГО и ЧС                                          Семенченко А.Н.